## Slide 1: BAKIM ONARIM İŞLERİ İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
Your company information

## Slide 2: BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İSG
AMAÇ:
BAKIM ONARIM SIRASINDA MEYDANA GELMESİ OLASI RİSKLER VE BU RİSKLER KARŞISINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAKTIR.
HEDEF:
BİNA, TESİS, İMALAT TEZGAHLARI VE TÜM MAKİNELERİN BAKIM VE ONARIMLARI SIRASINDA MEYDANA GELEBİLECEK TEHLİKELİ RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMAKTIR.
BAKIMIN TANIMI: BİR EKİPMANDA, İLERİDE DAHA BÜYÜK BİR ARIZA DOĞMASINI ÖNLEMEK MAKSADI İLE İŞLETMENİN ÇALIŞMASINI DURDURMAMAK, İŞLETMEYİ DAHA BÜYÜK MASRAFTAN KORUYUP EKONOMİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN PERYODİK KONTROLLERE BAKIM – ONARIM DENİR.
İŞ DÜNYASININ EN ÖNEMLİ SORUNLARININ BAŞINDA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELMEKTEDİR. İŞ ALANLARINDA; NÜFUSUN 2/3’ÜNÜN ÇEŞİTLİ SANAYİ DALLARINDA ÇALIŞTIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”NİN SORUNLARIN BAŞINDA BULUNMASI DOĞAL BİR OLGUDUR.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE, SANAYİDE ÇALIŞANLAR ARASINDA İLİŞKİLERİN BİR DÜZENE SOKULMASI VE BİR KURALA BAĞLANMASI, ÖZELLİKLE DE BU KURALA UYULMASI GEREKİR.

## Slide 3
BAKIM ONARIM STANDARTLARI BELİRLENEN YERLERDE, BAKIM ONARIM DIŞINDA DİĞER İŞ KAZALARI DA AZALMAKTADIR. BU AÇIDAN, BAKIM ONARIMDA; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EN ÖNEMLİ HALKALARDAN BİRİSİDİR.
BAKIM ONARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, BEŞ BAŞLIKTA
İNCELEMEK MÜMKÜNDÜR.
BUNLAR:
MAKİNE VE ELEKTRİK İŞLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA İSG.
2. BASINÇLI KAPLAR VE DEPOLARIN BAKIM ONARIMINDA İSG.
3. YER ALTI TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMINDA İSG.
4. BİNALARIN VE KAPALI ALANLARIN BAKIM ONARIMLARINDA İSG.
5. İNŞAAT İŞLERİ BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI SIRASINDA İSG.

## Slide 4: İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİNDEKİ NEDENLER:
1. İNSAN BÜNYESİNİN DOĞAL ÇEVREYE UYUM ZAYIFLIĞI,
2. KİŞİSEL ÖZÜRLERİ, İNSANIN KUSURSUZ OLMAYIŞI, BİR TAKIM
ZAAFLARININ BULUNMASI,
3. TEHLİKELİ DURUMLAR VE TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR,
4. KAZA OLAYI, KAZANIN OLUŞU,
5. YARALANMA, ZARAR VE HASAR.
KAZALAR BU NEDENLERİN ARKA ARKAYA DİZİLMESİNDEN MEYDANA GELİR. BUNLARDAN BİRİ OLMAYINCA İŞ KAZASI MEYDANA GELMEMEKTEDİR.

## Slide 5: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
TEHLİKELİ DURUMLARIN VE TEHLİKELİ HAREKET KAYNAKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI,
İŞÇİLER ARASINDA TEHLİKELİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ,
BİR İŞ YERİNDE TEHLİKE KAYNAĞININ İNSAN FAKTÖRÜ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR.
BAKIM VE ONARIMDA, KONU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OLDUĞUNA GÖRE, TEHLİKELİ DURUMLAR VE TEHLİKELİ HAREKET KAYNAKLARI NELERDİR? TESPİT EDİLMELİ, TEHLİKELİ HAREKETLERİ, DURUMLARI ÖNLEME ARAŞTIRMALARI YAPILMALIDIR.

## Slide 6: BİR İŞ YERİNDE, İŞİ YAPTIRAN VE YAPAN KİŞİLERDE AŞAĞIDA ÇIKARILAN KAVRAMLARIN YERLEŞMESİ GEREKİR. BU KAVRAMLAR:
A. GÜVENLİK BİLİNCİ:
KİŞİNİN GÜVENSİZ DURUM VE DAVRANIŞLARI TANIYABİLMESİ VE BU İŞLERE ZAMAN AYIRMASININ ÖLÇÜTÜDÜR,
BİLİNÇLİ OLMAK, GÜVENLİĞİN TEMEL ANAHTARIDIR,
YAPILAN HER İŞ BİLİNÇLİ OLARAK YAPILMALIDIR,
KONUYU BİLMEDEN VE BİLİNÇSİZ YAPILAN İŞLERİN , İŞİ YAPAN KİŞİYE VE ÇEVRESİNDEKİLERE ZARAR VERECEĞİ UNUTULMAMALI.
B. DOĞRU VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI:
YAPILAN İŞ GÜVENLİ DEĞİLSE, DOĞRU YAPILMIŞ SAYILMAZ,
DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLUNMAYAN İŞ YAPILMAMALIDIR.

## Slide 7
C. GÖR-DÜŞÜN-YAP PRENSİBİ:
YAPILAN HER İŞDE GÖR-DÜŞÜN YAP PRENSİBİ UYGULANMALIDIR.
KİŞİ YAPACAĞI HER İŞİ GÖRÜP NASIL YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜKTEN SONRA YAPMALIDIR. BU KURALA UYMADAN YAPILAN HER İŞTE KAZA OLASILIĞI VARDIR.
KİŞİ YAPACAĞI BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE YAPACAĞI BAKIMA AİT TÜM TEKNİK BİLGİLERİ ÖĞRENMEDEN İŞE BAŞLAMAMALIDIR.
D. KORUYUCU DONANIM KULLANMA ALIŞKANLIĞI:
GEREKLİ OLAN YERLERDE VERİLMİŞ OLAN K.K.D. MUTLAKA KULLANILMALIDIR. İŞÇİLER NE KADAR DENEYİMLİ OLURSA OLSUN KKD. KULLANMADAN BAKIM ONARIM İŞİNE BAŞLATILMAMALI.
KKD. KULLANMAK KİMSEYE ZARAR VERMEZ; KULLANMAMAK ZARAR VERİR.

## Slide 8
E. GÜVENLİK KURALLARINA UYMA ALIŞKANLIĞI:
GÜVENLİK KURALLARINA UYARAK ÇALIŞANLAR, KENDİ MENFAATLERİNE HAREKET ETTİKLERİNİ BİLMELİDİRLER. ZİRA KAZA YAPTIKLARINDA, HER ŞEYDEN ÖNCE KİŞİNİN KENDİSİ ZARAR GÖRECEĞİ UNUTULMAMALIDIR.

## Slide 9: MAKİNE BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSG
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIYA ÇIKARILAN HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR
BAKIM EKİBİ EĞİTİMLİ VE DENEYİMLİ OLMALIDIR,
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE, DEĞİŞECEK PARÇALAR,KULANILACAK TAKIMLAR HAZIRLANMALI,
YÜRÜYÜŞ TAKIMLARININ BAKIMLARI, KRİKO ÜZERİNDE DEĞİL, SEHPALAR ÜZERİNDE YAPILMALI,
BAKIM SIRASINDA AKÜ KUTUP BAŞLARINA DEĞECEK ŞEKİLDE TAKIM KONMAMASINA DİKKAT EDİLMELİ,
BAKIMIN HAREKET HALİNDE YAPILMA ZARURİYETİ VARSA, BUNLARA DOKUNMAMAK ŞARTI İLE 1 KİŞİ BAKIM YAPARKEN 1 KİŞİDE DİREKSİYON BAŞINDA BULUNMALIDIR,
BÜYÜK BAKIM ÜNİTESİNDE, MAKİNE DONANIMDA YAPILACAK BAKIMLARDA, İŞİN YAPILMA ŞEKLİ VE ZAMANI İÇİN, İŞ SAHİBİ İLE ANLAŞMA SAĞLANMALIDIR.( PROSYONEL BAKIM EKİPLERİ İÇİN)
BAKIM YAPILACAK YERİN, BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE İYİCE TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR.
GEREKLİ HALLERDE, ZEHİRLİ, YANICI VE ZARAR VEREBİLECEK MAKİNELERİN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA İŞ GÜVENLİĞİ SERVİSİNE KONTROL ETTİRİLDİKTEN SONRA BAKIM ONARIM İŞİNE BAŞLANMALIDIR.
BAKIM ÖZELLİĞİNE GÖRE İŞÇİLERE ALEV GEÇİRMEYEN ELBİSELER GİYDİRİLMELİDİR.

## Slide 10
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE AĞIR PARÇALARI TAŞIMAK İÇİN BAKIMCILARA EL ARABASI VERİLMELİDİR.
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE BİR EVVELKİ BAKIMDA NELERİN YAPILDIĞI HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMELİDİR.
BAKIM YAPILACAK MAKİNENİN OPERATÖRÜ, BAKIM EKİBİNİN YANINDA BULUNMALIDIR.
BAKIMI YAPILACAK MAKİNE DÜZ VE DÜZLEM BİR YERE YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA, MOTORUN SOĞUMASINI TAKİBEN BAKIM-ONARIM İŞİNE BAŞLANMALIDIR.
BAKIMI YAPILACAK MAKİNE ÖNCE İYİCE TEMİZLENMELİDİR.
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE, YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ ÇALIŞIR VAZİYETTE OLDUĞU KONTROL EDİLMELİDİR.
İŞ MAKİNELERİNİN BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE, MAKİNE DÜZ VE SAĞLAM ZEMİN ÜZERİNDE, KEPÇELERİ,RİPPERLERİ YERE İNDİRİLMELİ VE MOTOR STOP EDİLMELİDİR.

## Slide 11
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE, MAKİNE ÇALIŞTIRILMAMALIDIR; BAKIM YAPILIYOR LEVHASI ASILMALIDIR
MAKİNE ALT TAKIMLARININ BAKIMINDA, BAKIM VE ONARIM KRİKOLAR ÜZERİNDE YAPILMAMALI; SEHPALAR ÜZERİNDE YAPILMALI.
İŞ MAKİNELERİNİN ATAŞMANLARININ BAKIMI YUKARI KALKIK YAPILMASI GEREKİYORSA, ATAŞMANLARIN ALTI DESTEKLENMELİDİR.
BAKIMDAN ÖNCE. BOYALI YERLERİN KAYNATILMASI GEREKİYORSA, BOYALAR TEMİZLENDİKTEN SONRA KAYNAK İŞLERİ YAPILMALIDIR.
BAKIMI YAPILACAK TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN AŞAĞIYA ÇIKARILAN PARÇALARIN SOĞUMASI BEKLENMEDEN BAKIMLARINA BAŞLANIRSA, YARALANMALAR OLABİLİR.
1. MOTOR,
2. EGZOZ,
3. RADYATÖR,
4. DİNGİL MUHAFAZALARI,
5. TRANSFER DİŞLİ KUTUSU,

## Slide 12
ELEKTRİK BAKIM İŞLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE, AKÜ KUTUP BAŞLARINI EKSİ( –)KUTUPTAN BAŞLAYARAK ÇIKARILMALIDIR.
MAFSAL TAKOZLARI, ATAŞMAN SABİTLEME PİMLERİ, BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE YERLERİNE TAKILMALIDIR.
BAKIMA BAŞLAMADAN ÖNCE BAKIM YERİNİN YETERLİ AYDINLATMASI YAPILMALI.
BAKIMI YAPILACAK MAKİNENİN YEDEK PARÇALARI HAZIR BULUNDURULMALI.
BAKIM YERİNDE KAFİ MİKTAR VE KAPASİTEDE ÇÖP KUTUSU BULUNDURULMALI.
TRANSMİSYON KAYIŞLA ÇALIŞAN MAKİNELERİN, BAKIM VE ONARIMINA GEÇMEDEN ÖNCE, TRANSMİSYON KAYIŞLARI BOŞA ALINMALI; BİR YERE TUTTURULMALIDIR.

## Slide 13
BAKIM SIRASINDA İSG
TÜM MAKİNE MOTORLARININ YAĞ DEĞİŞİMİNDE, YAĞLAR MOTOR SICAK İKEN BOŞALTILMALI, BOŞALTMA SIRASINDA YAĞ KOYMA KAPAĞI AÇIK BULUNMALIDIR.
TÜM MAKİNELERİN YAĞ DEĞİŞİMİNDE, ÖNCE YAĞ KOYMA KAPAĞI VE ÇEVRESİ TEMİZLENMELİDİR.
TÜM MAKİNELERDE YAĞ SEVİYE KONTROLU, MAKİNE DÜZ VE DÜZLEM ZEMİNDE, MOTOR STOP EDİLECEK, YAĞIN KARTERE SÜZÜLMESİ BEKLENDİKTEN SONRA YAPILACAKTIR.
İŞ MAKİNELERİNİN ATAŞMANLARININ BAKIMI, KULLANMA VE BAKIM TALİMATLARINDA BELİRTİLEN KONUMLARDA İKEN YAPILMALIDIR.
TAŞITLARIN VE İŞ MAKİNELERİNİN TRANSMİSYON, DEFRANSİYEL VE DİĞER DİŞLİ KUTULARI YAĞLARI İÇERİSİNDE METAL PARÇACIKLARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALI, DİŞLİ KUTULARI BU PARÇACIKLARDAN TEMİZLENMELİDİR.
GRESÖRLÜKLERE YAĞ BASILMADAN ÖNCE GRESÖRLÜKLER VE ETRAFI İYİCE TEMİZLENMELİDİR.

## Slide 14
SOĞUTMA SİSTEMİNDEKİ ANTİFİRİZ, YAZ-KIŞ DURUMUNA GÖRE ÖNCEDEN AYARLANDIKTAN SONRA, SİSTEMDE HAVA ODACIĞI OLUŞMAMASI İÇİN YAVAŞ YAVAŞ DOLDURULMALI, MOTOR BİRAZ ÇALIŞTIRILDIKTAN SONRA SOĞUTMA SUYU SEVİYESİ KONTROL EDİLMELİDİR.
MOTORLARIN VANTİLATÖR KAYIŞ AYARLARI YAPILDIKTAN SONRA, MOTOR BİRAZ ÇALIŞTIRILACAK VE KAYIŞ TEKRAR KONTROL EDİLECEKTİR.
AKÜ BAKIMINDA, KUTUP BAŞLARININ GEVŞEK OLMAMASINA, TEMİZLENMİŞ OLMASINA, ELEKTROLOTİK SEVİYESİNİN PLAKALARIN 1 CM. ÜZERİNDE OLMASINA, AKÜ KAPAK DELİKLERİNİN AÇIK OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
HAVA FİLTRE ELMANLARININ TEMİZLENMESİNDE, YAKLAŞIK 2 BAR BASINCINDA HAVA KULLANILMALI, HAVA ELEMANIN İÇİNDEN DIŞINA DOĞRU VE PİLELER BOYUNCA TUTULMALIDIR. SONRA ELEMANIN LAMBA İLE SIZINTI KONTROLU YAPILMALIDIR.

## Slide 15
ÇALIŞMA SICAKLIĞININ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ (HARARET YAPMIŞ) MOTORLAR ANİ OLARAK STOP EDİLMEYEREK, 3-5 DK. RELANTİDE ÇALIŞTIRILDIKTAN SONRA STOP EDİLMELİDİR. TURBOŞARJLI MOTORLARDA ÖNCE TURBOŞARJ DEVRİ DÜŞÜRÜLMELİDİR.
BAKIM EKİP ÇALIŞMALARI ÖNEMLİDİR. EKİPBAŞININ TALİMATLARINA GÖRE BAKIM YAPILMALIDIR. İSTENENİN DIŞINDA BİRŞEY YAPILMAMALIDIR.
BAKIM SIRASINDA ISLAK ELDİVEN TAKMAK ZORUNLULUĞUNDA VE ISLAK ZEMİNDE ÇALIŞILIYORSA ELEKTRİK DONANIMINA DOKUNULMAMALI.
BAKIM SIRASINDA YETKİLİLER DIŞINDA BAŞKALALARININ MAKİNE YAKININDA OLMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.
MOTOR ÇALIŞIRKEN BAKIM YAPMA ZARURİYETİ VAR İSE, BİR KİŞİ OPERATÖR YERİNDE, DİĞERİ BAKIM YAPMAK ÜZERE 2 KİŞİYE İHTİYAÇ VAR Kİ BU DURUMDA DA HAREKETLİ PARÇALARA DOKUNMAMAYA ÇALIŞILMALIDIR.

## Slide 16
HİDROLİK DEVRELERİN BAKIMINDA, ÖNCE BASINCIN DÜŞÜRÜLMESİ, ATAŞMANLARIN YERE İNDİRİLMESİ GEREKİR VE MOTOR STOP ETTİRİLİR,
TÜM KUMANDA KOLLARI, HER DURUMDA 2-3 DEFA HAREKET ETTİRİLİR,
YAĞ TANKININ KAPAĞI YAVAŞ YAVAŞ AÇILIR VE BAKIMA BAŞLANIR.
İŞ MAKİNELERİNİN BAKIMINDA ÖNCE, VİTES KOLU BOŞA ALINIR, FRENLEME TATBİK EDİLİR, KUMANDA KOLLARININ KİLİTLİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR.
BAKIM SIRASINDA MAKİNEYE AİT PARÇALARIN TEMİZLİĞİNDE TİNER, BENZİN VB. KULLANILMAMALI; TEMİZLİK MADDESİ SOLVENT KULLANILMALI.

## Slide 17
BAKIM SONRASI İSG
BAKIMI YAPILAN MAKİNELERİN HER YERİ İYİCE TEMİZLENMELİ,
ÖNEMLİ OLAN YAĞ DEĞİŞİMLERİ VE TRİGER KAYIŞININ DEĞİŞME TARİHİ, BAKIM DEFTERİNE İŞLENMELİDİR.
BİR SORAKİ BAKIMDA DEĞİŞME OLASILIĞI OLAN PARÇALARA AİT NOT KONMALIDIR.
BAKIMI YAPILAN MAKİNENİN ÜZERİNE, HANGİ BAKIMIN YAPILDIĞI, HANGİ PAÇALARIN DEĞİŞTİĞİ, BİR SONRAKİ BAKIM VE TARİHİ BELİRTEN BİR LEVHA KONMALI
MAKİNE PARKA ÇEKİLEREK, ÜZERİNE BAKIMI YAPILMIŞTIR LEVHASI ASILMALIDIR.
BAKIM YERİ İKİNCİ BAKIM İÇİN TEMİZLENMELİDİR,
YAPILAN BAKIM, BAKIM DEFTERİNE İŞLENMELİDİR,

## Slide 18: ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG
ATELYELERDEKİ ELEKTRİK MOTORLARI, ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VB. ELEKTRİK MOTORLARININ BAKIMLARINDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR DİKKATE ALINMALIDIR.
ELEKTRİK MOTORLARININ BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE GÖVDE ÜZERİNDE ELEKTRİK KAÇAĞI OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
KLEMENSLERDE OKSİDASYON KONNTROLU YAPILMALIDIR.
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN MOTORLARIN ÇEVRESİNDE SU KANALLARI VARSA, KANALLARIN ÜZERİ KAPATILMALIDIR; MOTOR NEMDEN KORUNMALIDIR.
ELEKTRİK MOTORLARINA AKIM GETİREN KABLOLARIN BORU İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİR. DEĞİLSE BORU İÇERİSİNE ALINMALI.
ELEKTRİK PANOLARINDAKİ OTOMATİK SİGORTALAR, AMPERMETRE VE VOLTMETRELERİN SAĞLIKLI ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI KONTROL EDİLMELİ.
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNİN GÖVDEYE ELEKTİRİK KAÇAĞI KONTROL EDİLMELİ.
ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNİN ÇALIŞTIRMA ANAHTARLARI KONTROL EDİLMELİ.

## Slide 19: ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ:
ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA YETERLİ EĞİTİM ALMAMIŞ OLANLARIN İŞ YAPMALARI,
ELEKTRİK İLETİCİLERİNİN YETERİNCE YALITKAN OLMAMASI,
ELEKTRİKLE İLGİLİ PERSONELİN, KENDİLERİNE AŞIRI GÜVENMESİ,
ELEKTRİK İŞLERİNDE ACELECİ OLMAK,
YÖNETMENLİKLERE VE İŞ DİSİPLİNİNE UYMAMAK,
KALİTELİ MALZEMELER KULLANMAMAK,
ELEKTRİK TESİSATLARINDA İYİ TOPRAKLAMA YAPMAMAK,
ELEKTRİKLİ TEÇHİZATIN PERYODİK BAKIMLARININ ZAMANINDA YAPILMAMASI,
EHLİYETSİZ OLANLARIN ARIZAYA MÜDAHALE ETMESİ,

## Slide 20: BASINÇLI KAPLARDA BAKIM-ONARIMA BAŞLAMADAN İSG
KALORİFER KAZANLARININ BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE, KAZANLAR SÖNDÜRÜLMELİ, SOĞUDUKTAN SONRA BAKIMA BAŞLANMALI,
TÜM ÖLÇÜ VE EMNİYET SİSTEMLERİNİN DOĞRU ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI KONTROL EDİLMELİ.
KAT’İ SURETTE BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR, BASINÇ ALTINDA İKEN BAKIM ONARIM VE TAMİR İŞLERİNE GİRİŞİLMEMELİDİR.
DIŞARIDAN TEMİZLENMESİ İMKANSIZ OLAN DEPOLARIN, İÇTEN TEMİZLİĞİNİ YAPACAK İŞÇİLERE, ÇİZME, GÖZLÜK, ELDİVEN UYGUN ELBİSE VE MASKE VERİLMELİDİR.
GÖMLEKLİ VEYA ÇİFT CİDARLI VEYA KAPALI KAPLARDA ISI VEYA KAYNAK İŞLERİ YAPILMADAN ÖNCE, BU KAPLAR İYİCE HAVALANDIRILMALI, KAYNAK SIRASINDA HAVALANDIRMAYA DEVAM EDİLMELİDİR.
İÇİNDE İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI KÜÇÜK DEPO VE KAPALI YERLERE SÜREKLİ OLARAK TEMİZ HAVA VERİLMELİDİR.
PARELEL ÇALIŞAN KAZANLARIN BİRBİRİ İLE BAĞLANTILARI KESİLİP, VANALARI KİLİTLENDİKTEN VE GEREKEN YERLERLER KÖRLENDİKTEN SONRA BAKIMA BAŞLANMALIDIR,
BAKIM İÇİN KAZANA İŞÇİYİ GÖZETLEMEK GEREĞİNDE BİR İŞÇİ KAPAK BAŞINDA BEKLEYECEKTİR,
KAZAN İÇERİSİNDEKİ TAMİRATLARDA, MAKİNELER KAZAN DIŞINDA KALACAK, EL ALETLERİ KAZAN İÇERİSİNE SOKULABİLECEKTİR,

## Slide 21
İŞİN BİTİMİNDE, DEPONUN İÇİ İYİCE TEMİZLENDİKTEN SORA, YENİDEN HAVALANDIRILMALIDIR.
İŞ YERLERİNDEKİ BASINÇLI KAPLARIN TEMİZLENMESİNDE KULLANILACAK BUHAR YOK İSE, DEPO SU İLE DOLDURULACAK VE EN AZ 24 SAAT SU VERİLEREK KARIŞTIRILACAK, DİPTE TOPLANAN RUSUBATLAR TEMİZLENDİKTEN SONRA YİNE BASINÇLI SU İLE YIKANACAKTIR.
PARLAYICI VE PATLAYICI MADDE TAŞIYAN KAPLARIN ÜZERİNDE KAYNAK YAPILMASI GEREKİYORSA, ÖNCE BU KAPLAR BUHARLA, VEYA BAŞKA USULLERLE TEMİZLENDİKTEN SONRA KAP İÇERİSİNDE KALINTI OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ; TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLUNDUKTAN SONRA ,KARBON DİOKSİT VEYA AZOT VEYA ASAL GAZLARDAN BİRİ İLE DOLDURULDUKTAN SONRA KAYNAK İŞLERİNE BAŞLANMALIDIR.
KAYNAK İŞLERİ YAPILACAK DEPO ETRAFINDA, GAZ TÜPLERİ, BORULARI, ELEKTRİK KABLOLARI ZARAR GÖRMEYECEK ŞEKİLDE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR.
KAYNAK YAPILACAK DEPOLARIN ETRAFI PARAVANALAR İLE ÇEVRİLECEKTİR.

## Slide 22
BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK TANK VE DEPOLARIN İÇİNDE KARIŞTIRICI BİR SİSTEM BULUNUYORSA, ÖNCE KARIŞTIRICI TERTİBATIN GÜÇ KAYNAĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLECEKTİR. KARIŞTIRICILARIN HAREKET ETMEMESİ İÇİN TAKOZLANACAK VE BAĞLANACAKTIR.
BAKIMI YAPILACAK DEPOLARIN VE TANKLARIN BAŞKALARI İLE İRTİBATLI İSE, İRTİBATI KESMEK İÇİN VANALARI KAPATILACAK, BAĞLANTI BORULARI SÖKÜLECEK, AĞIZLARI KÖR TAPALARLA KAPATILACAKTIR.

## Slide 23: BASINÇLI KAPLARIN BAKIM - ONARIM SIRASINDA İSG
DEPO VE TANKLARIN BAKIM VE ONARIMI SIRASINDA DEPO VE TANK AĞIZLARINDA BİR GÖZLEMCİ BULUNDURULACAKTIR.
TEHLİKELİ SIVILARIN BULUNDUĞU TANKLAR VE DEPOLAR EN GEÇ SENEDE BİR DEFA KONTROL EDİLECEK, GEREKLİ BAKIM –ONARIM YAPILACAKTIR.
TANK VE DEPOLAR ÜZERİNDE BULUNAN GÖSTERGELER VE EMNİYET VENTİLLERİNİN SENEDE BİR SIHHATLİ ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI TESTLERİ YAPILMALIDIR
SENEDE BİR VANALARIN BAKIMLARI YAPILMALIDIR.
SENEDE BİR TANK VE DEPOLARIN DIŞ CEPHE KONTROLLARI YAPILARAK KAVLAMIŞ VE DÖKÜLMÜŞ BOYALAR YENİLENMELİDİR

## Slide 24: YER ALTI TESİSLERİNDE BAKIM-ONARIMDAN ÖNCE İSG
BAKIMDAN ÖNCE İSG
TEHLİKELİ MADDELERİ TAŞIYAN BORU VE KANALLARDAKİ BAKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAMADAN ÖNCE İŞÇİLERE BU BAKIM İÇİN EĞİTİM VERİLMELİDİR.
TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINDIĞI BORU VE KANALLARIN ONARIM İŞİ İLE UĞRAŞAN İŞÇİLERE, TAŞINAN MADDELERİN ÖZELLİĞİNE UYGUN, KKD. MALZEMELERİ VERİLMELİDİR.
BAKIMI YAPILACAK TEHLİKELİ BORU VE VANALARIN ÖNCE BORUDAKİ GAZLARIN VE SIVILARIN AKIŞI DURDURULACAK.
KOROZIF, PARLAYICI, PATLAYICI VE ZEHİRLİ MADDELERİN TAŞINDIĞI BORU VE KANALLARIN BAKIM VE ONARIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE, ANA VANALAR İYİCE KAPATILIP KİLİTLENECEK VE UYGUN SÜRGÜ TERTİBATI İLE BAĞLANACAK, BORU KANALLARI TAMAMEN BOŞALACAK, GAZ DAĞILIMI KAYBOLUNCAYA KADAR BEKLENECEKTİR.
OKSİ-ASETİLEN İLE KAYNAK YAPILACAK İSE, BORULAR YIKANACAK, GEREKTİĞİNDE KAYNAR SU VEYA BUHAR GEÇİRİLECEKTİR.

## Slide 25
KAPALI ALANLARDA, KANALİZAZYON BACALARINDA, DOĞALGAZ, PETROL VE KİMYEVİ MADDE TAŞIYAN BORULARIN GALERİLERİNDE, BAKIM ONARIM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE, ŞU ÖLÇÜMLER YAPILMALIDIR
OKSİJEN SEVİYESİ(ZORUNLU OLARAK İLK ÖLÇÜMDE
19.5 %< O2 < 23 % OLMALIDIR.
2. PARLAYABİLİR GAZ SEVİYESİ: PARLAYICI GAZ İÇİN PARLAMA
SEVİYESİ:< % 10 LEL (EN DÜŞÜK PATLAMA LİMİTİ)
CİNSİ LEL % UEL %
ETANOL (ETHANOL) 3.5 15
AMONYAK NH3 15 28
ETER (ETHER) 1.7 48
METAN (METHANE) 5 15
ASETİLEN (ACETHYLENE) 1.5 82
HİDROJEN H2 4 76
HENDEK, ÇUKUR VE DİĞER KAZI İŞLERİNİNİN YAPILDIĞI YERİN ÇEVRESİ UYGUN ŞEKİLDE KORKULUKLAR İLE KORUMA ALTINA ALINMALIDIR. GECELERİ IŞIKLI UYARMA LEVHALARI KONMALI.

## Slide 26: YER ALTI TESİSLERİ BAKIM ONARIM SIRASINDA İSG
TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINDIĞI BORULARIN MANŞON VE FLANŞLARININ SÖKÜLMESİ GEREKTİĞİNDE, MANŞON VE FLANŞLARIN ETRAFI KURŞUN LEVHA İLE SARILARAK KORUNACAK, ÖNCE FLANŞLARIN ALT KISMINDAKİ SOMUNLAR SIZINTI BAŞLAYINCAYA KADAR GEVŞETİLECEK. SIZINTI TAMAMEN KESİLİNCE FLANŞLAR TAMAMEN AÇILACAK.
BORULARDAKİ BİRBİRİNE YAPIŞMIŞ FLANŞLARIN CİVATALARI SÖKÜLDÜKTEN SONRA, YAPIŞMIŞ OLAN FLANŞLAR UYGUN BİR MANEVELA VEYA SİVRİ BİR KESKİ İLE BİRBİRİNDEN AYRILACAK.
BETONDAN YAPILMIŞ DEPOLAR İÇİNDE BAKIM-ONARIM YAPILACAKSA, ÖZELLİKLE BETONUN KIRILMASI GEREKİYORSA, BETON TARAFINDAN EMİLMİŞ ZEHİRLİ MADDELERİN MEYDANA GETİRECEĞİ TEHLİKELERE KARŞI GEREKLİ ÖZEL KORUMA TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.
TEHLİKELİ DEPO VE TANKLARIN BAKIM-ONARIMI YAPILIRKEN TECRÜBELİ TEKNİK VE SAĞLIK PERSONELİNDEN BİRER GÖZLEMCİ GÖREVLENDİRİLMELİDİR.

## Slide 27: İNŞAAT İŞLERİNDE BİNALARDA YAPILAN BAKIM-ONARIMDA İSG
BAKIMDAN ÖNCE İSG
BİNA SAÇAKLARININ VE OLUKLARIN BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE SAĞLAM İSKELELER KURULMALI. BU İSKELELER BİNAYA ANKARAJLARI YAPILMALIDIR.
İSKELELER STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR,
BAKIM ONARIM SIRASINDA, BİNANININ ETRAFINDAN GEÇECEK OLANLARIN ÜZERLERİNE BİRŞEYLERİN DÜŞMEMESİ İÇİN BİNA ÇEVRESİ ÇEPEÇEVRE KAPATILMALIDIR
BİNANIN GÖRÜNÜR YERİNE, BİNANIN BAKIM ONARIMI YAPILDIĞINI BELİRTEN VE BİNA ETRAFINDAN GEÇMENİN TEHLİKELİ OLACAĞINI BELİRTEN LEVHA ASILMALIDIR.
BİNA TESİSAT BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İŞÇİLERE GÜVENLİ MERDİVEN VEYA PLATFORMLU KALDIRICILAR VERİLMELİDİR.

## Slide 28
KUYU, KANALİZASYON BAKIMLARINDA ZEHİRLİ GAZLARA KARŞI GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNCEDEN ALINMALIDIR.
BAKIM SIRASINDA İSG
YÜKSEK YERLERDE ÇALIŞMALARDA İŞÇİLERİN DÜŞMEMELER İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALIDIR.
İKİ METREDEN DAHA YÜKSEK YERLERDE YAPILACAK BAKIM- ONARIMLARDA İŞÇİLERİN MERDİVENDEN DÜŞMELERİNİ ÖNLEYECEK HALAT BAĞLANTILARI YAPILMALI.
İŞCİLER PLATFORM ÜZERİNDE ÇALIŞIRKEN AYAKLARININ KAYMAMASI İÇİN PLATFORM TABANI UYGUN BİR MADDE İLE KAPLANMALIDIR.
ÇALIŞMA PLATFORMUN ETRAFI KORKULUKLARLA ÇEVRİLİ OLMALIDIR.
TEMEL AÇMA, DERİN KANALLARIN AÇILMASINDA, TOPRAK ÇÖKMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ DAYAMA PAYANDALARI KONARAK EMNİYET TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.
HER TÜRLÜ ÇUKURLARI ETRAFI BARİYERLERLE ÇEVRİLMELİ GECE IŞIKLI CİHAZLAR KONMALIDIR.

## Slide 29
KORKULUKLU PLATFOM İLE ÇALIŞMA SAĞLANAMAYAN VE 4 MT. DEN YÜKSEK YERLERDEKİ BAKIM – ONARIMLARDA, HER TÜRLÜ YIKIM VE SÖKÜM İŞLERİNDE, GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMALIDIR. İŞÇİLERE UYGUN BARET, EMNİYET KEMERİ, BAĞLAMA İPLERİ İLE KKD MALZEMELERİ VERİLMELİDİR.
YÜKSEK BİNALARIN ÜZERİNDEKİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARINDA, DÜŞMELERİ ÖNLEYEN TOPLU KORUMAYA YÖNELİK KORUYUCULAR ÖZEL BİR İŞİN YAPILMASI İÇİN, GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI MECBURİYETİNDE KALINDIĞINDA, AYNI KORUMAYI SAĞLAYACAK BAŞKA BİR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALIDIR. BU ÖNLEMLER ALINANA KADAR ÇALIŞMA YAPILMAMALIDIR. BU ÖZEL İŞ GEÇİCİ VEYA KESİN OLARAK BİTİRİLDİKTEN SONRA ESKİ KORUYUCULAR TEKRAR YERİNE KONMALIDIR.
YÜKSEKLERDE YAPILACAK BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE, İŞÇİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAK NİTELİKTE UYGUN HAVA KOŞULLARINDA ÇALIŞMA YAPILMALIDIR.

## Slide 30
BAKIMDAN SONRA İSG
BİNA DIŞ BAKIMLARI BİTTİKTEN SONRA İSKELELER SÖKÜLÜRKEN ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAKTIR
AÇILAN ÇUKUR VE KANAL ARTIKLARI TEMİZLENECEKTİR.
BİNA ÇATILARINA KONAN KORUYUCULAR ÇATIYA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE SÖKÜLECEKTİR.
BAKIMDA KULLANILAN TAKIMLAR TEMİZLENEREK YERLERİNE KONACAKTIR.
BAKIM HAKKINDA İLGİLİLERE BİLGİ VERİLECEKTİR.

## Slide 31: İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ
TEHLİKELİ DURUMU BİLDİRME:
İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:499)
KORUYUCUNUN SÖKÜMÜNDE İZİN:
Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:500)

## Slide 32
AYDINLATMA:
Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak,bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:501)
TAKIM ÇANTALARI:
Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:502)
İSKELE:
Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:503)
ÇALIŞIRKEN BAKIM ONARIM:
İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:504)

## Slide 33
YERALTI TESİSİNDE BAKIM ONARIM:
Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:505)
KAZI İŞLERİNDE GÜVENLİK:
Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:506)
BOŞTAKİ KAYIŞLAR:
Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde,bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:507)

## Slide 34
BASINÇLI KAPLARDA ONARIM:
Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:508)
BETONUN EMDİĞİ MADDELERE KARŞI ÖNLEM:
Betondan yapılmış depolar içinde bakım ve onarım için çalışılması ve özellikle betonun kırılması gereken hallerde, beton tarafından emilmiş bulunan maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karşı, gerekli özel koruma tedbirleri alınacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:509)
TANK AĞZINDA GÖZLEMCİ - KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI:
Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler,solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:510)

## Slide 35
BAĞLANTI AĞIZLARINA KÖR TAPA:
Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, bağlantı borularının vanaları, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:511)
TANKTA KARIŞTIRMA TERTİBATINDA ÖNLEM:
Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıştırma tertibatı bulunduğu hallerde, bakım ve onarıma başlanmadan önce, karıştırıcı tertibatın güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek ve karıştırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, desteklenecek veya bağlanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:512)
TEHLİKELİ SIVI DEPOLARININ BAKIM ONARIMINDA GÜVENLİK:
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar,en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır. Birikinti ve çamurlar, depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya diğer uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo ağzından içeri uzatılacak spiralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı, özel koruma tedbirleri alınacaktır.

## Slide 36
TEMİZ HAVA:
İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere, gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde temiz hava verilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:514)
BORU VE KANALLARIN BOŞALTILMASI:
Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işlerine başlanmadan önce, vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde, borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:515)
FLANJAR:
Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanşlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanşların etrafı kurşun bir levha ile korunacak ve önce flanşların alt kısımlarındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek, sızıntı kesildikten sonra flanşlar tamamen açılacaktır. Birbirine yapışmış veya kaynamış olduğu görülen flanşlar,uygun bir kalem veya başka uygun bir aletle açılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:516)

## Slide 37
ONARIMDA ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU:
Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:517)
DAĞINIK KABLOLAR - KAYNAKTA PARAVANA:
Kaynak işleri yapılan işyerlerindeki gaz tüpleri, borular, elektrik kabloları ve benzeri malzeme;ezilmeyecek,devrilmeyecek veya düşmeleri veya çarpmaları önlenecek şekilde yerleştirilmiş olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde, uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:518)
OKSİJENLE KESME İŞİNDE GÜVENLİK:
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:519)

## Slide 38
KAPALI KAPLARDA KAYNAK:
Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen verilmeyecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:520)
- BARET:
- EMNİYET KEMERİ:
- BAĞLAMA İPİ:
Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:521)