## Slide 1: BLM2022 Bilgisayar Organizasyonu UYGULAMA-1
Uygulama:
Arş. Gör. Mustafa Cebeci – Arş. Gör. Fırat Fuat Olcay- Arş. Gör. Osman Furkan Karakuş
Ders Yürütücüleri:
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu
Doç. Dr. Ali Can Karaca
Doç. Dr. Hamza Osman İlhan

## Slide 2: Icarus Verilog Kurulum
https://bleyer.org/icarus/ adresinden iverilog-v12-20220611-x64_setup indirilir.

## Slide 3: Icarus Verilog Kurulum

## Slide 4: Icarus Verilog Kurulum

## Slide 5: Icarus Verilog Kurulum
cmd.exe’de «iverilog» komutunun algılandığının doğrulanması.
Bu hata ile karşılaşılırsa C:\iverilog\bin yolu ortam değişkenlerine eklenmeli.

## Slide 6: VSCode içerisine Verilog HDL Uzantısının eklenmesi
Extension: Verilog-HDL/SystemVerilog/Bluespec SystemVerilog
1
2
3

## Slide 7: Ortam değişkenlerine PATH ekleme
3
4
5
1
2

## Slide 8: Icarus Verilog Kurulum
6
7
8
C:\iverilog\bin C:\iverilog\gtkwave\bin girdileri eklenir.

## Slide 9: Icarus Verilog Syntax
  Modül Tanımlama ve İsimlendirme
    Her Verilog kodu bir veya daha fazla module içermelidir. Modüller donanım bileşenlerini temsil eder.
    Temel Modül Tanımlama
      module AND_Gate (input A, input B, output Y);
      assign Y = A & B;
      endmodule
      Burada AND_Gate modülü, A ve B girişlerini alıp Y çıkışını üretir.
    b) İsimlendirme Kuralları
      Harf (A-Z, a-z), rakam (0-9) ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
      İsimler bir harf veya alt çizgi ile başlamalıdır. Rakamla başlayamaz.
      Verilog büyük-küçük harf duyarlıdır. myModule ile MYMODULE farklıdır.
      Özel karakterler (@, #, $, % gibi) isimlerde kullanılamaz.

## Slide 10: Icarus Verilog Syntax
  2. Giriş-Çıkış (Input-Output) Tanımlamaları
    Modüller, dış dünya ile iletişim kurmak için giriş ve çıkış portları tanımlar.
    Tek Bit Giriş-Çıkış
      module Simple (input A, input B, output Y);
      assign Y = A & B;
      endmodule
    b) Çok Bitli (Bus) Giriş-Çıkış
      module BusExample (input [3:0] A, output [3:0] B);
      assign B = A;
      endmodule
    Burada A ve B, 4-bit genişliğindeki veri yollarıdır.

## Slide 11: Icarus Verilog Syntax
  3. Sabit Değer Tanımlamaları
    Parametre kullanarak sabitler tanımlanabilir.
    parameter WIDTH = 8;
    Bir parametre modül içinde kullanılabilir:
      module Example #(parameter WIDTH = 8) (input [WIDTH-1:0] A, output [WIDTH-1:0] B);
      assign B = A;
      endmodule

## Slide 12: Icarus Verilog Syntax
  4. Atamalar (Assign, Blocking, Non-Blocking)
    a) Sürekli Atama (assign)
    Combinational logic için kullanılır.
    Wire veri tipine atanır.
      assign Y = A & B;
    b) Bloklayan Atama (=)
    reg tipine atanır.
    Bir işlemin tamamlanmasını bekler.
      always @(posedge clk) begin
      out = in1 + in2; // Blocking assignment
      end
    c) Bloklanmamış Atama (<=)
    Sıralı işlemler için (flip-flop, register) kullanılır.
    Non-blocking assignment (eşzamanlı çalışır).
      always @(posedge clk) begin
      out <= in1 + in2; // Non-blocking assignment
      end

## Slide 13: Icarus Verilog Syntax
  4. Atamalar (Assign, Blocking, Non-Blocking)
  Wire (Bağlantı Kablosu - Net Tipi)
    Kombinasyonel (eşzamanlı) devrelerde kullanılır. Değer saklamaz, sadece bağlantı sağlar. assign ile atanır.
    Modüller arasında giriş-çıkış bağlantıları için gereklidir.
  module Example;
  wire A, B, Y;
  assign Y = A & B; // Kombinasyonel işlem
  endmodule
    Burada Y, A & B işleminin sonucunu anında alır.
  Not: wire değişkenine = veya <= ile değer atanamaz, sadece assign kullanılır!

## Slide 14: Icarus Verilog Syntax
  4. Atamalar (Assign, Blocking, Non-Blocking)
  reg (Kayıt - Register Tipi)
    Sıralı devrelerde kullanılır.
    Değer saklar ve always bloğu içinde = veya <= ile atanır.
  module Example;
  reg clk;
  always #5 clk = ~clk; // Her 5 zaman biriminde clk terslenir
  endmodule
  Burada clk bir register (hafıza) gibi çalışır ve değerini saklar.

## Slide 15: Icarus Verilog Syntax
  5. always ve initial Blokları
    a) always Bloğu (Sürekli Çalışan)
    Combinational veya sequential devreler için kullanılır.
    Her clock yükselen kenarında count artar.
    always @(posedge clk) begin
    count <= count + 1;
    end
    b) initial Bloğu (Başlangıç Değerleri)
    Simülasyon başlangıcında bir kez çalışır.
    initial begin
    A = 0; B = 1;
    #10 A = 1; // 10 birim zaman sonra A=1 olur
    end

## Slide 16: Icarus Verilog Syntax
  6. Dizi ve Bit İndisleme
    a) Dizi İndisleme
    Bir bus (veri yolu) içinde belirli bitlere erişmek için indisleme kullanılır.
    reg [7:0] data;
    assign bit3 = data[3]; // 3. bit alındı
    b) Çok Bit Seçme
    assign sub_data = data[7:4]; // data'nın üst 4 biti alındı

## Slide 17: Icarus Verilog Syntax
  7. Yüksek Empedans (High Impedance) Çıkış
    Verilog'da genellikle high-impedance durumu, Z sembolü ile temsil edilir. Bu, bir sinyalin "bağlantısız" veya "pasif" olduğu anlamına gelir. Yüksek empedans çıkışları, çoklu cihazların aynı sinyale bağlanmasına olanak tanır .
    Birden fazla bileşenin aynı veri yoluna bağlanması gerektiğinde, yalnızca bir bileşenin aktif olarak veri göndermesini sağlamak için diğerlerinin yüksek empedans duruma getirilmesi gerekir.
    Verilog’da bir çıkışa yüksek empedans durumu atamak için 1'bz veya 1'bZ kullanılır:
    Tristate buffer devrelerinde kullanılır.
    assign data_out = enable ? data_in : 1'bz;
    enable aktif olduğunda, data_out'a data_in değeri aktarılır.
    enable pasif olduğunda, data_out 1'bz ile yüksek empedans durumuna getirilir.

## Slide 18: Icarus Verilog Syntax
  8. Testbench
    Testbench, Verilog’da tasarladığınız devrelerin doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılan bir yapıdır.
    Testbench, bir devreyi simüle etmek amacıyla yazılır, ancak gerçek donanımda çalışmaz.
    Testbench içinde devreyi modelleme, giriş sinyalleri sağlama ve çıkışları gözlemleme işlemleri yapılır.

## Slide 19: Icarus Verilog Syntax
  8. Testbench
  Modül Tanımlaması
    Testbench, herhangi bir giriş/çıkıştan bağımsız bir yapı olduğu için girişler ve çıkışlar yoktur. Amaç test edilmek istenen devreyi simüle etmek olduğundan, testbench modülü sadece içerideki DUT (Design Under Test) modülünü barındırır.
  module testbench;
  // Testbench içinde DUT modülünü tanımlayacağız.
  // Giriş sinyalleri tanımlanır (inputlar)
  reg clk, rst;
  reg [7:0] data_in;
  // Çıkış sinyalleri tanımlanır (outputlar).
  wire [7:0] data_out;
  // Design Under Test (DUT) modülünü çağırırız.
  my_design uut (
  .clk(clk),
  .rst(rst),
  .data_in(data_in),
  .data_out(data_out)
  );
  // Test işlemleri burada yapılır
  endmodule

## Slide 20: Icarus Verilog Syntax
  8. Testbench
  Giriş Sinyalleri
    Testbench, giriş sinyalleri sağlayarak, test edilmek istenen modülün işleyişini simüle eder.
    initial begin ... end bloğu testbench içinde zamanla değişmesi gereken işlemleri başlatır. Bu blok simülasyonun ilk başlatılmasından sonra çalışır ve belirli bir zaman diliminde işlemleri yapar.
    #10 komutu, simülasyonun 10 birim zaman (zaman birimi simülatöre bağlıdır) geçmesini sağlar.
  initial begin
  // Başlangıçta sinyalleri sıfırlıyoruz
  clk = 0;
  rst = 0;
  data_in = 8'b00000000;
  // Reset işlemi
  rst = 1; #10;
  rst = 0; #10;
  // Veri girişini simüle et
  data_in = 8'b10101010; #10;
  data_in = 8'b11110000; #10;
  // Testi bitir
  $finish;
  end

## Slide 21: Icarus Verilog Syntax
  8. Testbench
  Zamanlayıcı
    Zamanlamalar, testlerin doğru şekilde çalışması için çok önemlidir. Örneğin, clk (clock) sinyali düzenli olarak değişmelidir ve rst (reset) sinyali de belirli zaman aralıklarında aktif hale gelmelidir. Testbench içinde bu tür sinyallerin zamanlamaları kontrol edilir.
    always bloğu, sürekli döngüde çalışır ve her 5 birim zaman aralığında clk sinyalini ters çevirir. Bu, simülasyonda clock sinyali üretmek için kullanılır.
  // Clock Sinyali Üretimi
  always begin
  #5 clk = ~clk; // Her 5 birim zaman aralığında clk'i ters çevirir
  end

## Slide 22: Icarus Verilog Syntax
  8. Testbench
  Çıktıların İzlenmesi
    Testbench içinde, çıkış sinyallerini gözlemlemek için kullanılır.
  monitor-display
    initial begin
    $monitor("Time = %0t, data_out = %b", $time, data_out);
    end
    $display: Çıkışı bir defa, belirtilen zaman diliminde yazdırır.
    $monitor: Çıkışı sürekli olarak, sinyaldeki her değişiklikte yazdırır.
    $display genellikle belirli bir koşulun sağlandığı durumda veya testin sonunda çıktı almak için kullanılır.
    $monitor ise sinyallerin sürekli olarak izlenmesi gereken durumlar için uygundur.

## Slide 23: Icarus Verilog Syntax
  9. Delay
  Icarus Verilog'da gecikme (delay) # operatörü kullanılarak gerçekleştirilir.
  Gecikme, simülasyon sürecinde belirli bir süre beklemek için kullanılır.
  initial Bloğunda Gecikme
    Başlangıçta A = 0. 10 zaman birimi sonra A = 1. 5 zaman birimi sonra A = 0.
  module DelayExample;
  reg A;
  initial begin
  A = 0;
  #10 A = 1;
  #5 A = 0;
  end
  Endmodule

## Slide 24: Icarus Verilog Syntax
  9. Delay
  always Bloğunda Gecikme
    Gecikme, her döngüde belirli bir süre bekleyerek işlemleri sıralamak için kullanılabilir.
    Bu kod her 5 zaman biriminde bir kez clk sinyalini ters çevirerek bir clock sinyali üretir.
    module ClockExample;
    reg clk;
    initial clk = 0; // Başlangıç değeri
    always begin
    #5 clk = ~clk; // Her 5 birimde bir clock sinyalini değiştir
    end
    endmodule

## Slide 25: Icarus Verilog Syntax
  9. Delay
  Gecikmeli Atama (# + assign)
    assign ile gecikmeli kombinasyonel lojik oluşturulabilir.
    A ve B'nin değişiminden 5 zaman birimi sonra Y güncellenir.
  module DelayAssign(input A, B, output Y);
  assign #5 Y = A & B;
  endmodule

## Slide 26: 4 Temel Yaklaşım
Switch Level
Logic Gate-Level (Structural)
Data-flow Style
Behavioral Style

## Slide 27: Transistor Switch Level
CMOS transistor that contains a PMOS transistor and an NMOS transistor is used for this NOT gate.
Gate Level
Switch-level model
module mux2x1_cmos (a0, a1, s, y); // multiplexer using cmos transistors
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
wire sn; // internal wire, output of cmosnot
// cmosnot (f, a); // a cmos invert: (out, in)
cmosnot inv (sn, s);
// cmoscmos (drain, source, n_gate, p_gate);
cmoscmos c0 (y, a0, sn, s);
cmoscmos c1 (y, a1, s, sn);
endmodule
Giriş s=0 olduğunda c0 açık olur ve c1 kapalı olur; dolayısıyla y çıkışı a0 girişiyle aynıdır. Aksi halde c0 kapalı, c1 açıktır ve y çıkışı a1 girişi ile aynıdır.
Switch-level tasarım, dijital devrelerin anahtarlar (switches) ve transistörler üzerinden modellenmesidir.
Bu modelleme düzeyinde, elektronik anahtarların (MOSFET, NMOS, PMOS) mantığını ve onların kapalı ya da açık durumları simüle edilir.

## Slide 28: Logic Gate Level (Structural Level)
Half Adder – Logic Gate Level
Sum
Carry
İki giriş (A ve B) ve iki çıkış (sum ve carry) tanımlar. XOR ve AND kapıları, sum ve carry çıkışlarını hesaplamak için kullanılır. XOR operatörü, toplam çıkışını hesaplamak için kullanılırken, AND operatörü carry çıkışını hesaplamak için kullanılır.
module half_adder(a,b,sum,carry);
input a, b;
output sum, carry;
xor x1(sum, a, b);
and a1(carry, a, b);
endmodule
Structural Level tasarım devrenin mantık kapıları (AND, OR, NOT, XOR vb.) kullanılarak modellenmesidir.
Bu düzeyde, devre doğrudan mantık kapılarından ve onların bağlanışlarından oluşur.

## Slide 29: Data-Flow Style
Data-flow style sinyallerin birbirine bağlanarak veri akışının nasıl gerçekleştiğini tanımlayan bir tasarım yaklaşımıdır.
“assign” komutu ve lojik ifadeler kullanılarak gerçekleştirilir
module mux2x1_dataflow1 (a0, a1, s, y);
// multiplexer, dataflow style
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
assign y = ~s & a0 | s & a1; // logic expression
endmodule

## Slide 30: Behavioral Style
A high level approach that expresses logic circuit by an algorithmic description.
The behavioral Verilog HDL code must be inside procedural blocks (always).
Inside a block, we can use control statements similar to C programming language, (if-else, case, and for loop)
module mux2x1_bh_if_else (a0,a1,s,y); // multiplexer, if else
input s, a0, a1; // inputs
output y; // output
reg y; // y cannot be a wire
always @ (s or a0 or a1) begin // always block
if (s) begin // if (s == 1)
y = a1; // y = a1;
end else begin // if (s == 0)
y = a0; // y = a0;
end
end
endmodule

## Slide 31
Gate-Level | module nand_st(c,a,b); input a,b; output c; nand (c,a,b); endmodule | module nor_st(c,a,b); input a,b; output c; nor (c,a,b); endmodule | module xor_st(c,a,b); input a,b; output c; xor (c,a,b); endmodule
Data-Flow | module nand_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= ~(a & b); endmodule | module nor_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= ~(a ¦ b); endmodule | module xor_df(c,a,b); input a,b; output c; assign c= a ^ b; endmodule
Behavioral | module nand_bh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==1 & b==1) c=0; else c=1; end endmodule | module nor_beh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==0 & b==0) c=1; else c=0; end endmodule | module xor_beh(c,a,b); input a,b; output c; reg c; always@(a,b) begin if (a==0 & b==0) c=0; else if (a==1 & b==1) c=0; else c=1; end endmodule

## Slide 32: KOMBİNASYONEL DEVRE DİZAYNI
Kombinasyonel devreler, girişler ve çıkışlar arasındaki ilişkilerle tanımlanan devrelerdir.
Bu devrelerde, çıkışlar yalnızca mevcut girişlerin değerlerine bağlıdır ve geçmişteki veya gelecekteki giriş değerlerinden etkilenmezler.
Yani, kombinasyonel devreler hafıza (memory) içermez ve sadece girişlerin anlık durumlarına dayanır.
Icarus Verilog ile kombinasyonel devre tasarımında, temel Verilog yapıları ve semboller kullanılarak mantık kapıları (AND, OR, NOT, XOR vb.) ve aritmetik işlemler ile devreler oluşturulabilir.

## Slide 33: Half Adder (Yarım Toplayıcı)
x1
a1
Sum
Carry
half_adder.v
half_adder_tb.v
iverilog –o half_adder_tb.vvp half_adder_tb.v
vvp half half_adder_tb.vvp
gtkwave

## Slide 34: Full Adder (Tam Toplayıcı)
full_adder.v
full_adder_tb.v

## Slide 35: 2x1 Multiplexer (MUX) (1-bit)
mux_2x1_1_st.v
mux_2x1_1_st_tb.v

## Slide 36: Davranışsal (Behavioral) Yaklaşım ile 2x1 Multiplexer (MUX) (32-bit)
mux_2x1_32_bh.v
mux_2x1_32_bh_tb.v
module mux_2x1_32_bh (out, a, b, select);
input [31:0] a, b; // 32 bitlik a,b, input
input select; // input, 1 bit
output [31:0] out; // output, 32 bits
assign out = select ? a : b;
// if (select==1) out=a; else out=b;
endmodule
initial begin
a = 32'hABCDEFF0;
b = 32'h12345678;
select = 1'b0;
#10;
select = 1'b1;
#10;
$finish;
end
Test Bench
Dizayn

## Slide 37: 4x1 MUX from 2x1 MUXes
mux_4x1_1_st.v
mux_4x1_1_st_tb.v

## Slide 38: 2-to-4-Line Decoder

## Slide 39: 2-to-4-Line Decoder with Enable
decoder_st.v
decoder_st_tb.v
decoder_bh.v
decoder_df.v
AND1
AND2
AND3
AND4
AND5
AND6
AND7
AND8
N0
N1
N2
N3

## Slide 40: BCD to 7-Segment
bcd_to_7_segment.v
bcd_to_7_segment_tb.v

## Slide 41: 4-bit Ripple Adder
adder.v
adder_tb.v

## Slide 42
ARDIŞIL DEVRE DİZAYNI
Ardışıl devreler geçmiş giriş değerlerine bağlı olarak çıkış üreten ve bellek elemanları içeren devrelerdir. Kombinasyonel devrelerden farklı olarak clock sinyali kullanarak çalışırlar.
Icarus Verilog’da ardışıl devre tasarımı için always bloğu, bloklanmamış atama (<=), flip-floplar, state machines (durum makineleri) ve senkron/asenkron reset gibi yapılar kullanılır.

## Slide 43: Counter
Sayıcılar, ardışıl devrelerin en önemli örneklerindendir. Mod-N sayıcılar, belirli bir değere ulaştıklarında sıfırlanır.
Resetli 4-bit yukarı sayıcı
RESET aktifse sayaç sıfırlanır.
EN aktifse, sayaç her clock darbesinde bir artırılır.
Q değeri 15'e (4'b1111) ulaşmış ve EN = 1 ise CO sinyalini aktif yapar (CO = 1). Aksi takdirde, CO = 0 olur.
always @* begin
CO = (Q == 4'b1111 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
end
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
if (RESET) begin
Q <= 4'b0000;
end
else if (EN) begin
Q <= Q + 4'b0001;
end
end
counter.v
counter_tb.v

## Slide 44: Bidirectional Counter
Resetli 4-bit yukarı-aşağı sayıcı
CLK yükselen kenar
DIR=1 yukarı sayıcı
DIR=0 aşağı sayıcı
always @* begin
if (DIR == 1'b1) // Count up
CO = (Q == 4'b1111 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
else // Count down
CO = (Q == 4'b0000 && EN == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
end
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
if (RESET) begin
Q <= 4'b0000;
end
else if (EN) begin
if (DIR == 1'b1) // Count up
Q <= Q + 4'b0001;
else // Count down
Q <= Q - 4'b0001;
end
end
counter_fb.v
counter_fb_tb.v
Yön değişimi (DIR = 0)
Yükselen kenar

## Slide 45: D-Flip Flop (DFF)
DFlipFlop_st.v
DFlipFlop_tb.v
DFlipFlop_bh.v
D
Q
CLK
Reset
Yükselen pozitif kenar
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset)
Q <= 1'b0;
else
Q <= D;
end
module DFlipFlop_st(q,qbar,d,clk);
input d,clk;
output q, qbar;
not_gate not1(dbar,d);
nand_gate nand1(x,clk,d);
nand_gate nand2(y,clk,dbar);
nand_gate nand3(q,qbar,y);
nand_gate nand4(qbar,q,x);
endmodule
Davranışsal Yaklaşım
Yapısal Yaklaşım
sensitivity list
not1
nand1
nand2
y
x
Clock darbesi geldiğinde giriş, çıkışa aktarılır.

## Slide 46: Register
Bitlerin sabit bir dizisini tutan küçük, hızlı hafıza birimidir.
Register birden fazla D flip-flop’un bir araya getirilmesiyle oluşturulur (4 x D-Flip Flop).
Her clock darbesinde giriş verisini saklayan 4-bitlik bir register
register.v
register_tb.v

## Slide 47: Shift Register
4-bit shift register
Reset 0 olduğu durumda;
CLK’un yükselen kenarında, register’ın değerlerini sola kaydırır ve data_in değerini LSB’ye atar.
shift_register_bh.v
shift_register_tb.v

## Slide 48: Kaynakça
M. Morris Mano ,Charles Kime - Logic and Computer Design Fundamentals-Pearson (2008)
Stephen Brown, Zvonko Vranesic - Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design-McGraw-Hill (2023)
Yamin Li - Computer Principles and Design in Verilog HDL-Wiley (2015)